Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuFlow Mobile 550

Berührungslose, netzunabhängige portable Durchfluss-
mengenmessung mit extrem langer Standzeit,

integrierten Datenlogger und LTE-Modem zur

Einbindung in IoT-Systeme, Datenfernübertragung,

Grenzwertalarmierung und Gerätediagnose; geeignet

zum Einsatz und Programmierung in Ex Zone 1.

Durchflussmengenmessung für offene Kanäle und teil-

gefüllte Gerinne beliebiger Form.

Erfassung der Wasserspiegelhöhe sowie der Ober-

flächengeschwindigkeit.

Durchflussmessumformer mit integrierten numerischen

Abflussmodellen zur Ermittlung der mittleren Fließ-

geschwindigkeit aus den gemessenen Einzelgeschwin-
digkeiten an der Oberfläche.

Anschlussmöglichkeit und Berechnungsfunktionen für

einen Oberflächenradarsensor zur Berechnung der

exakten Fließprofilverteilung in teilgefüllten Rohren,

Kanälen und Gewässerprofilen.

Programmierung, Messwertdarstellung und Daten-
übertragung mittels gesicherter, passwortgeschützter 
WLAN-Verbindung ohne Öffnen des Messumformers.

Programmiermöglichkeiten über separates Anzeige- 
und Bedienmodul Typ ZAB 01 oder über handels-

übliche Smartphones, Tabletts oder Laptop mit
Betriebssystem Android, Windows oder iOS.

Speicherung sämtlicher Messwerte im Messumformer.
Übertragung aller relevanten Messdaten.

Verzögerungsfreie ereignisabhängige Messwert-

erfassung mit Messzyklusumschaltung, programmierbar
über Digitaleingang, Grenzwertschwelle Füllstand,

Fließgeschwindigkeit, Durchfluss oder analoger

Eingang.

Kontinuierliche Ausgabemöglichkeit von Durchfluss-

menge, Fließgeschwindigkeit oder Mediumtemperatur

auf frei skalierbaren analogen Ausgang.

Ausgabe von frei programmierbarem Mengenimpuls,

ereignisbezogenen Meldungen oder Grenzwert über

Digitalausgang.

Integriertes Alarmmanagement zur Grenzwertüber-

/-unterschreitung und automatischer zusätzlicher Daten-

übertragung auf das NIVUS Webportal, ausgelöst

durch Durchflussmenge, Füllstand, mittlere Fließ-

geschwindigkeit und Batteriespannung sowie für die 
Analogeingänge 1 und 2.

5 frei programmierbare obere und untere Grenzwerte

pro Messkanal. (Q, h, v, T, AE1, AE2)

5 frei programmierbare untere Grenzwerte für die

Batteriespannung

Rücksetzung der Grenzwertverletzung durch erneute

automatische Datenübertragung, programmierbar durch

Hystereseeinstellung pro Messkanal.

Direkte Meldung und automatische Datenübertragung

über den Digitaleingang.

Automatische Störungsmeldung bei Sensorunter-

brechung oder Kurzschluss.

Robustes, schlagfestes und abwassertaugliches, absolut
wasserdichtes, kompaktes Kunststoffgehäuse.

Redundante Spannungsversorgung durch 1 oder 2

leicht austauschbaren, wiederaufladbaren gasdichten

Akkumulatoren mit doppelt ausgeführter Plug-In-

Steckverbindung.

Möglichkeit der zusätzlichen externen Stromversorgung

durch Steckernetzteil, Solarpanel, Brennstoffzelle,

zusätzliche Batterien o.ä.

Von außen sichtbare LED zur einfachen optischen

Diagnose von Gerätestatus und Störmeldungen ohne

erforderliches Öffnen des Messumformers.

Moderne, intuitive Bedienung mittels externen

Touchscreen.

Automatische Sensorerkennung und Anzeige von

Artikelnummer, Seriennummer und Sensortyp.

Abgleich des Messsystems zur Erhöhung der

Messgenauigkeit durch automatisches Einlesen

der sensorspezifischen Parameter.

Schnellstartassistent zur einfachen, menügeführten 
Erstprogrammierung der Meßstelle.

Hierarchisch flache, grafisch und farblich unterstützte

Programmierung mit bildlicher, maßstabsgerechter

Darstellung der verwendeten Geometrie zur einfachen,

fehlervermeidenden Inbetriebnahme.

Sensor- und zeitzugeordnete Fehlerdiagnosen.

Integrierte Schreiberfunktion mit Minimal- und

Maximalwertspeicher.

Speicherung der mittleren Fließgeschwindigkeit und 
Durchflussmenge in großen internen Speicher.

Zusätzliche Abspeichermöglichkeit von bis zu 3

externen analogen Signalen wie Füllstände, Abschlag-
mengen, Referenzmesswerte etc., sowie eines Digital-

eingangs (Zähler, Laufzeit).

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels WLAN

oder über USB-Stick.

Schutzart:	IP 68 (geschlossen)

IP 67 (geöffneter Deckel)

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Spannungs-	1/2 wechselbare Bleigelakkus,

versorgung:	a 12 V DC/14 Ah

interner Daten-	bis zu 182 000 Datensätze

speicher:

max. Speicher-	20 Jahre bei 60 Minuten-Zyklus

dauer:

Messmodi:	Intervall, Dauerbetrieb, Ereignis

Intervall, Ereignis Dauerbetrieb

Speicherintervall:	getrennt einstellbare Intervalle für

Normal- und Ereignisbetrieb.
Intervallzyklen:	5, 10, 15, 20 und 30 Sekunden
	1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 und 60
	Minuten

Datenübertragung:	mittels WLAN, USB-Stick oder
internen LTE-Modem.
Datenfernübertragung auf NIVUS

WEB-Portal.
(NIVUS-Connectivity, Option)

Eingänge:	1x Geschwindigkeits-Radarsensor

2 x 0/4-20 mA (aktiv)

1x 0/4-20 mA (passiv)

1x Digitaleingang (aktiv)

1x Netzteil/alternative 
Spannungsversorgung

Ausgänge: 	1x Spannungsausgang 0-10 V

1x Digitalausgang (Wechsler)

1x USB-A-Schnittstelle für
USB-Stick

Anschluss:	über wasserdichte, korrosionsfeste

Steckverbinder IP 68.
	Integrierte automatische Sensor-
	erkennung mit Artikelnummer, 
Seriennummer, Sensortyp und Sensorparametern.

Material:	glasfaserverstärkter Kunststoff

Gewicht:	ca. 2,2 Kg (ohne Akku)

Variante:	NFM-0550

Messumformer incl. Speicherstick, Aktivierungs-

magnet und Schraubendreher zum Öffnen des

Batteriefaches.

Inclusive eingesetzter NIVUS Multiroaming SIM-Karte

(Option)

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Datenübertragungs- und -managementpaket

Gerätebezogener Zugang für das webbasiertes Daten-

erfassungssystem von NIVUS.

Datenerfassungs- und -verarbeitungssystem mit zentraler

Datenspeicherung und -darstellung in grafischer und

tabellarischer Form.

Kommunikation des Meßumformers mit mobilem End-

gerät (Smartphone, Tablet, …) oder PC.

Die Geräte, welche mit der Zentrale Verbindung auf-

nehmen, legen die Mess- und Statusdaten in einer

zentralen Datenbank ab.

Die Sicherheit der Verfügbarkeit der Daten erfolgt nach

aktuellen IP-Sicherheitsstandards.

Die übertragenen Messdaten werden für 1 Jahr im Portal

bereitgestellt und können manuell heruntergeladen

werden.

Die Messwerte werden in der Datenbank im Aufzeich-

nungstakt des Messumformers abgelegt und können mit

einem beliebigen Internetbrowser abgerufen werden.

Der http-Server ist mit allen am Markt verfügbaren

Internetbrowsern bedienbar.

Geräteübersicht und Gerätestatusanzeige sind im Portal

abrufbar.

Es erfolgt eine Lokalisierung der Messpunkte auf der

integrierten Landkarte.

Tabellarische oder/und grafische Auswertung der Meß-

daten. (Füllstand, Geschwindigkeit, Durchfluss,

Temperatur, Zählerstände, …)

Ermittlung von Tages-, Monats- und Jahresverläufen

mit Minimal- und Maximalwerten.

Exportmöglichkeit der Daten in andere Programme,

z.B. Excel u.ä.

Generierung und automatischer, frei programmierbarer

Versand von Warn-, Alarm- und Fehlermeldungen

per E-Mail.

Bereitstellung der Mess- und Auswertedaten über die

DataKiosk API-Schnittstelle für unabhängige Kunden-

systeme. (SCADA, HMI, Datenbanken etc.)

Integrierte Datenübertragung vom Meßumformer zum

WebPortal für die NIVUS Geräte Typ NFM, NivuLink

Micro II, NivuFlow und NivuParQ mit internen

LTE-Modem.

Der integrierte M2M-Datentarif mit über 600 inter-

nationalen Netzbetreibern garantiert am Standort die

automatische Auswahl des besten Netzbetreibers.

Datenvorhaltung:	1 Jahr (Ringspeicher)

Vertragslaufzeit:	1 Jahr

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Vertragsende

Vertrags-	automatisch bei fehlender
verlängerung:	schriftlicher Kündigung

Monatliches

Datenvolumen	5 MB oder 500 MB

pro Monat:

Varianten:	NIVU WEB CON 01 (5 MB)

NIVU WEB CON 02 (500 MB)
Für das verwendete Gerät freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Datenübertragungspaket (Option)

Gerätebezogener Zugang für kundeneigene

Datensysteme.

Kommunikation des Meßumformers mit mobilem End-

gerät (Smartphone, Tablet, …) oder PC.

Bereitstellung der Messdaten über die DataKiosk API-

Schnittstelle für unabhängige Kundensysteme. (SCADA,

HMI, Datenbanken etc.)

Integrierte Datenübertragung vom Meßumformer zum

Kundensystem für die NIVUS Geräte Typ NFM,

NivuLink Micro II, NivuFlow und NivuParQ mit

internen LTE-Modem.

Der integrierte M2M-Datentarif mit über 600 inter-

nationalen Netzbetreibern garantiert am Standort die

automatische Auswahl des besten Netzbetreibers.

Vertragslaufzeit:	1 Jahr

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Vertragsende

Vertrags-	automatisch bei fehlender
verlängerung:	schriftlicher Kündigung

Monatliches

Datenvolumen	5 MB oder 500 MB

pro Monat:

Varianten:	NIVU HUB CON 01 (5 MB)

NIVU HUB CON 02 (500 MB)
Für das verwendete Gerät freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Lizenzschlüssel

Für die gerätebezogene Übertragung der Messdaten
durch eine Kunden-SIM-Karte.
Übertragung mittels FTP und/oder E-Mail auf einen 
kundeneigenen Server oder frei wählbare
E-Mail-Adresse.

Übergabe der Zugangsdaten zur Freischaltung eines

NFM durch den Betreiber.

Variante:	NFM0 LIZENZ FTP

Zugangsdaten per E-Mail übergeben

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Gasdichter, wiederaufladbarer Akku mit fest inte-
grierter, doppelt ausgeführter Plug-In-Steck-
verbindung zum schnellen Wechsel.

Konzipiert zur langzeitoptimierten Spannungs-
versorgung der portablen Messgeräteserie NFM.

Geeignet zum Einsatz des NFM im Ex-Bereich

Zone 1 (Option)

Typ:	Bleigel

Spannung:	12 V DC

Kapazität:	14 Ah

Gewicht:	ca. 4,0 kg/Stk.

Varianten:	NFM0 ZAPB 1215

NFM0 ZAPB 1215 E (Ex-Option)

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  2 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Netzteil mit Ladeschale zur Aufnahme eines Akkus Typ

NFM0 ZAPB 1215 sowie zur zusätzlichen Spannungs-
versorgung des NFM im Nicht-Ex-Bereich.

Variante:	NFM0 ZLAD

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anzeige- und Bedienmodul für die NFM-Serie.

IP67-zertifiziertes 8" Outdoor-Tablet zum Einsatz

im Nicht-Ex-Bereich.

Auflösung:	1280 x 800

Bedienung:	Touchscreen

Betriebssystem:	Android

Kommunikation:	WLAN, USB, Bluetooth,
2G, 3G und 4G.

Variante:	NFM0 ZAB0 1

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Sensoren

Oberflächenfließgeschwindigkeitssensor Typ OFR
zur Montage über dem Gerinne.

Erfassung von Oberflächenfließgeschwindigkeit

durch Radarsensor.

Sensor geeignet für bidirektionale Oberflächen-

geschwindigkeitsmessung.

Messbereich:	-10 m/s bis 10 m/s

Werkstoff:	Kunststoff

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Varianten:	OFR0 H00

OFR0 EVG (Ex-Version)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Verbindungskabel für OFR-Sensor

Konfektioniertes Kabel mit beidseitigen Steckern IP 68

zum Anschluss an das NivuFlow Mobile

Kabellänge:	10 m
(Option: 15/20/30/50/70/100 m)

Variante:	ZUB0 OFR NFM

Liefern, verlegen und nach den Herstellerangaben

betriebsfertig montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall Füllstandsensor mit integrierten Temperatur-
sensor zur Kompensation der Ultraschalllaufzeit und im
Sensor integrierter, frei programmierbarer Auswerte-
elektronik

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in
korrosionsbeständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit

Messbereich:	0,3 bis 6 m

Messunsicherheit:	4 mm über den gesamten Mess-

bereich

Auflösung:	2 mm

Startzeit :	4 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357

Temperaturbereich:	-50 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Ex ib für Zone 1 (Option)

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	5 m (Option: 10/20/30 m) mit inte-

grierten Stecker zum Anschluss

an dem NFM

Variante:	NMI0 06

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anwendungsbezogen programmieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Eigensichere T-Shape-Antenne zur Datenfern-_

übertragung mit fest angeschlossenen Kabel und 
wasserdichten Stecker IP 68 zum direkten Anschluss
an den NFM 550.

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Ex ib für Zone 1

Kabellänge:	2,5 m mit integriertem Stecker zum
Anschluss an dem NFM

Variante:	NFM0 ZANT 1

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anschließen.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Einweisung in die Handhabung, Einbau, Parame-

trierung und Datenübertragung des NFM 550 unter

den Bedingungen einer realen Messstelle.

(Falls zur Verfügung gestellt)

Dauer:	ca. 6 Stunden

Menge:  Psch	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................

Option

Onlineeinweisung in die Bedienung und Benutzung des

NIVUS WEB-Portals.

Funktionsmöglichkeiten, Einrichtung von Meßstellen,

Bedienung der einzelnen Module, Möglichkeiten der

Auswertung.

Dauer:	ca. 2 Stunden

Max. Teilnehmer:	5

Menge:  2 Personen	EP:

GP: ....................

Zubehör

Kombihalterung für i6-Sensor und Oberflächenradar

Typ OFR mit robuster Abdeckung zur Verschmutzungs-
reduzierung im Überflutungsfall.

Geeignet zur Montage an senkrechten Wänden oder 
Montagekonstruktionen.

Material:	1.4571

Variante:	ZUB0 OFR MO LV6

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Aufhängevorrichtung für NFM zur Befestigung

an Steigeisen

Material:	1.4571

Variante:	NFM0 ZHAK NFM0 2

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Aufhängevorrichtung für NFM zur Befestigung

an Steigeisen incl. 2 integrierte Aufhängebügel für

Sensorkabelbunde.

Material:	1.4571

Variante:	NFM0 ZHAK NFM0 1

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zusätzlich am NFM montierbare Bügel zum

mechanischen Schutz der Anschlussstecker in

rauer Umgebung wie Schächten, Kanälen, Industrie-

betrieben etc.

Schutzbügel geeignet zur zusätzlichen Befestigung einer

Connectorbox Typ NFM0 ZVS1 oder einer Adapterbox

Typ NFM0 ZAB 2VKK

Material:	1.4571

Variante:	NFM0 ZSBL IRE

Incl. Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig

am NFM montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Connectorbox zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer

Ein- und Ausgangssignale, des OFR-Sensors sowie 
einer alternativen Stromversorgung an das NFM.

Robuste, bruchsichere Kunststoffbox mit Verbindungs-
kabel incl. Stecker zum Anschluss an den NFM.

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; GFK, PU

Schutzart:	IP 67

Anschlüsse:	1 Buchse für OFR

1 Buchse für alternative Strom-
versorgung

4 Kabelverschraubungen für

externe Signale

Kabellänge:	0,2 m mit fest angeschlossenen
und vergossenen Stecker zum

direktem Verbinden mit dem

NFM

Ex-Schutz:	Zone 1

Variante:	NFM0 ZVS1

Incl. Montageplatte zur Befestigung auf den Schutz-

bügeln liefern und nach den Herstellerangaben

betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

vorkonfektioniertes Kabel mit Stecker und offenen

Kabelende zur alternativen externen Spannungs-
versorgung des NFM im Nicht-Ex-Bereich über

Solarpanel, Brennstoffzelle, externe Batterien,

Akkumulatoren etc.

Schutzart Stecker:	IP68

Kabellänge:	5 m

Kabelanschluss:	eine Seite konfektionierter Stecker
	zweite Seite offenes Kabelende

Variante:	NFM0 ZVER PS

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................