NivuMaster L-2

>> Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so das die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794<<

Messumformer zur berührungslosen Füllstand-

messung mit Ultraschall oder Radar.

Alphanumerische Darstellung von Füllstand, Abstand,

Leerraum und Maßeinheit über PC.

Menügeführte Programmierung über Tastatur und Display,

DATEM Echoanalyse mit automatischer Ausblendung

von Störechos und integrierter Lernfunktion bei

statischen Störsignalen.

Netz:	230V AC / 115 V AC / 24 V DC

Eingänge:	1x Ultraschallsensor Typ P-Serie

(ausgenommen: Typ PM3)

oder Radarsensor Typ R-Serie.

Messbereich:	0,077 bis 40 m
(je nach Sensortyp)

Ausgänge:	0/4 – 20 mA; Bürde 500 Ohm,

galvanisch getrennt.

RS232 Schnittstelle zur

Programmierung und Echoanalyse.

2 potentialfreie Umschaltrelais,

frei programmierbar als

Min./Max.-Alarm;

In-Band/Außer-Band-Alarm;

mit einstellbarem Grenzwert;

Störungs- und Temperaturalarm;

Pumpenvertauschung

Schaltleistung:	5A/250 V AC (ohmisch)

Montage:	Feldgehäuse IP66 für Wandmontage

Maße:	130x130x60mm (BxHxT)

Varianten:	NMX- 210 166 TDE (mit Tastatur

und Display)

Fabrikat:	NIVUS oder gleichwertig

Liefern und gemäß den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und programmieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Analogausgang

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen, gemäß DWA-M 261 zum Einsatz

als Überspannungsschutz auf Anlagen zur Abwasser-

behandlung geeignet.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Feinschutz für symmetrische oder

galvanisch getrennte Datenleitungsein- und

-ausgänge sowie 2-Leiter-Technik.

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5A Betriebsstrom.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	28 V DC / 20 V AC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Variante:	DataPro 2 x 1 - 24/24V Tr

Liefern und gemäß den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Netzleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer für 220V AC

Netzeingänge mit Stromstärken bis 16 A, gemäß

DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungsschutz

auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Überspannungsschutz mit sehr hohem Ableitvermögen

Varistoreigenkontrolle und selbsttätige Abtrennung

vom Netz bei zu hohen Leckströmen.

Optische Betriebs- und Defektanzeige .

Nennableitstrom

Adern-Erde:	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	300 V AC

Schutzpegel:	1,1 kV Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse.	Polycarbonat

Variante:	EnerPro 220 Tr/20

Liefern und gemäß den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................