Überspannungsschutz für Netzleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer für 220V AC

Netzeingänge mit Stromstärken bis 16 A, gemäß

DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungsschutz

auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet

Überspannungsschutz mit sehr hohem Ableitvermögen

Varistoreigenkontrolle und selbsttätige Abtrennung

vom Netz bei zu hohen Leckströmen

Optische Betriebs- und Defektanzeige

Nennableitstrom

Adern-Erde:	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	300 VAC

Schutzpegel:	1,1 kV Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse.	Polycarbonat.

Variante:	EnerPro 220 Tr/20

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob-

und Feinschutz für Niederspannungs-Netzversorgungen,

gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung

Nennableit-

stoßstrom:	20 kA (8/20 µs)

maximale

Betriebsspannung:	28 VDC

Schutzpegel:	60 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Aluminium und Edelstahl

Variante:	EnerPro 1-24V Tr

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob-

und Feinschutz für symmetrische oder galvanisch

getrennte Datenleitungsein- und -ausgänge sowie

2-Leiter-Technik

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5A Betriebsstrom

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung

Nennableit-

stoßstrom:	20 kA (8/20 µs)

maximale

Betriebsspannung:	28 VDC / 20 VAC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Sensorleitungen

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen, gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als

Überspannungsschutz auf Anlagen zur Abwasser-

behandlung geeignet

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob- und

Feinschutz, mit minimalen Innenwiderstand, speziell

abgestimmt auf LUS-, POA- und CS2-Sensoren sowie

EBM-Elektronikbox

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung

Nennableit-

stoßstrom:	20 kA (8/20 µs)

maximale

Betriebsspannungen:	12 V DC/24 V DC

Längswiderstand:	0,3 Ohm

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	1x DataPro 2x1-12V/12V-11µH

1x SonicPro 3x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Satz.	EP: ..................

GP: ....................

4-poliger Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Feinschutz, abgestimmt auf Ultraschall-

sensoren Typ P03, P06, P10 und P15

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz und

0,5A Betriebsstrom

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden zum

Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung

Nennableit-

stoßstrom:	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	27 VDC / 20 VAC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	SonicPro 3x1 24/24Tr

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz für Datenübertragung 
mit externen Modem

Überspannungsbegrenzer für Telefon-Datenleitungen

mit TAE-Stecker

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet

Nennableitstrom

Adern-Erde:	5 kA

Montage:	Aufputzmontage

Gehäuse.	Polycarbonat

Variante:	DataPro TAE-N/AP

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Gehäuse für Blitz- und Überspannungsschutz

Gehäuse IP 65 aus flammwidrigem Kunststoff,

beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette,

mit glasklarem Deckel zur optischen Funktions-

kontrolle, Neoprene-Dichtung und rüttelfestem

Schnellverschluss, geeignet zum Einbau von

Überspannungsschutzeinrichtung für Daten-

und Netzleitungsblitzschutz

eingebaute Tragschiene

eingebaute Erdklemmschiene

5 x Verschraubung M 20 x 1,5

Montageplatz:	3 x Überspannungsschutz

Variante:	BSG 12

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Gehäuse IP 65 aus flammwidrigem Kunststoff,

beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette,

mit glasklarem Deckel zur optischen Funktions-

kontrolle, Neoprene-Dichtung und rüttelfestem

Schnellverschluss, geeignet zum Einbau von

Überspannungsschutzeinrichtung für Daten-

und Netzleitungsblitzschutz

eingebaute Tragschiene

eingebaute Erdklemmschiene

5 x Verschraubung M 20 x 1,5

Montageplatz:	4 x Überspannungsschutz

Variante:	BSG 32

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Gehäuse IP 65 aus flammwidrigem Kunststoff,

beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette,

mit glasklarem Deckel zur optischen Funktions-

kontrolle, Neoprene-Dichtung und rüttelfestem

Schnellverschluss, geeignet zum Einbau von

Überspannungsschutzeinrichtung für Daten-

und Netzleitungsblitzschutz

eingebaute Tragschiene

eingebaute Erdklemmschiene

7 x Verschraubung M 20 x 1,5

Montageplatz:	9 x Überspannungsschutz

Variante:	BSG 42

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Gehäuse IP 65 aus glasfaserverstärktem Polyester

mit Neoprene-Dichtung und V2A Deckel-

schrauben, geeignet zum Einbau von bis zu 3 Stück

Überspannungsschutzeinrichtung für Daten- oder

Netzleitungsblitzschutz

EEx-e II T 6

eingebaute Tragschiene

2 x eingebaute Erdklemme USLKG 4

3 x Verschraubung Ex PG11

2 x Verschraubung Ex PG13,5

2 x Blindstopfen Ex PG11

2 x Blindstopfen Ex PG13,5

Montageplatz:	3 x Überspannungsschutz

Variante:	BSG 20 Ex

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................